Napínací pás P0356A 5m max 3000kg

217499

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Návod na použitie je treba pred prvým použitím nástroja kompletne prečítať.

ABY BOL ZARUČENÝ VYSOKÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI, DODRŽUJTE POZORNE NASLEDUJÚCE POKYNY:

- Predtým než začnete pracovať s pásom, je nevyhnutné prečítať si návod k obsluhe, v opačnom prípade by mohli vzniknúť škody na osobách a pod.

- Nikdy neprekračujte povolenú celkovú hmotnosť, ktorá je uvedená na etikete.

- Pozor pri pripevňovaní, dbajte na dostatočnú stabilitu.

- Pás nesmie byť zauzlovaný!

- Pás udržujte mimo styku s ostrými hranami a drsnými povrchmi, pokiaľ nie sú hrany vhodne chránené.

- Pás nevystavujte horúcim povrchom, alebo chemikáliám.

- Pri istení nákladu, dávajte pozor na rovnomerné rozloženie váhy.

K zaisteniu nákladu musí byť hák najprv zaháknútý do stabilného zariadenia – napr. strešný nosiť! Hák nikdy neumiestnujte na hrany, pretože po skĺznutí môže dôjsť k škodám, alebo vážnym zraneniam. Pri napínaní je treba dávať pozor na to, aby sa pripevňovací hák neuvolnil z ukotvenia.

Obsluha si musí pred použitím zariadenia pozorne prečítať návod na použitie.

Obsluha:

- Položte pás okolo prepraveného nákladu. Potom pretiahnete jeden koniec pásu cez medzeru (1).

- Teraz pohybujte ráčňovou rukoväťou (3) sem a tam (viď A, B, C, D) tak, aby sa pás napol.

- Pokiaľ teraz dáte račňovú rukoväť do polohy A (3), je prepravovaný náklad zaistený!

- K povoleniu pásu musíte vytiahnuť poistku račni (2) a račňovú rukoväť (3) zatlačiť dopredu.

- Teraz môžete vytiahnuť pás z medzery (1)!

Bezpečnostné pokyny:

- Zariadenie použite až potom, čo ste si pozorne prečítali návod.

- Dodržujte všetko uvedené bezpečnostné pokyny v návode.

- Chovajte sa zodpovedne voči ostatným osobám.

- Pred každým použitím skontrolujte napínací pás z hľadiska prípadného poškodenia a trhlin!

- Pri poškodení kovových súčastí a trhlin je treba pás ihneď vymeniť!

- Napínací pás je potrebné nechať skontrolovať odborným personálom, minimálne raz za rok!

Údržba

Napínací pás čistite len vlažnou mydlovou vodou a kefou. K čisteniu nikdy nepoužívajte chemikálie alebo rozpúšťadlá. Po vyčistení nechajte dostatočne pás vyschnúť na vzduchu.

Skladovanie

Napínací pás skladujte len v suchých a málo vytápaných miestnostiach. Pás nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

! Za následné škody spôsobené v dôsledku neodborného upevnenia pásov a nepredpisového zaistenia nákladov ručí samotný užívateľ!

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:		............................

Dátum vyskladnenia:	............................

| pečiatka dovozcu | pečiatka a podpis predajcu |
| --- | --- |

Záručné podmienky:

Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.

V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania

- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou

- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu

- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený

- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava

- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Dovozca:

Slovakia Trend s.r.o., Michalovská 62, 073 01 Sobrance, tel.: 056 6523195-97

Krajina pôvodu: PRC

Servisné záznamy: